## Slide 1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
Тема: Исследование реализации алгоритмов шумоподавления в видеопроцессоре на базе ПЛИС
Студент: Кривченко Сергей Константинович
Руководитель: к.т.н., доцент кафедры ТВ, Баранов П.С.

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
Студенты часто пользуются готовыми функциями различных библиотек для обработки изображений. Тем не менее существует ряд задач, когда необходимо более низкоуровневое представление об организации процесса обработки.
Например, в качестве видеопроцессора для обработки изображений часто используются ПЛИС. Однако готовые модули для обработки изображений есть не для всех семейств ПЛИС или САПР, поэтому студент должен уметь самостоятельно разработать или собрать из базовых блоков необходимый модуль.

## Slide 3
Затрагиваемые курсы
Основы телевидения и видеотехники
Проектирование видеоинформационных систем
Цифровая обработки изображений
Телевизионные камеры
Прикладные телевизионные системы
Full-HD (1080p)
60 FPS
RGB
  Возможности для изучения
  Синхронизация видеопотока с сенсора
  Синхронизация RGB каналов
  Влияние размеров маски
  Изменение коэффициентов маски
  Изменение рабочей частоты
  Оптимизация ресурсов
    Блоки ALM
    Блоки DSP
    Блоки памяти M10K
    Распределенная память MLAB
DE10 - Standard
FPGA - 5CSXFC6D6F31C6N

## Slide 4
Предобработка изображений:
Коррекция дефектных пикселов
Дебайеризация
Шумоподавление
Коррекция яркости/контраста
Геометрические преобразования
…

## Slide 5
Формирование «скользящего»
окна
2. Обработка алгоритмом
шумоподавления
3. Измерение SNR
по-черному

## Slide 6
«Скользящее» окно

## Slide 7
Размер маски | Рабочая частота, МГц | Количество ALM | Количество DSP блоков | Количество M10K блоков | Распределен-ная память (MLAB), Кбит | Задержка, такты
3х3 | 235,29 | 116 | – | 6 | 48 | 2202
5х5 | 208,16 | 260 | – | 11 | 96 | 4404
7х7 | 217,44 | 475 | – | 15 | 144 | 6606
Частота для синтеза – 150 МГц
Разрядность пиксела – 12 бит

## Slide 8
1. Архитектура усредняющего фильтра
9..25..49 (пикселов)
12 бит
(12 + n) бит
k тактов
12 бит
1 такт
Конвейерный сумматор
DSP блок Cyclone V
Расширение разрядности после cложения

## Slide 9
Размер маски | Рабочая частота, МГц | Количество ALM | Количество DSP блоков | Количество M10K блоков | Распределен-ная память (MLAB), Кбит | Задержка, такты
3х3 | 275,79 | 77 | 1 | – | – | 7
5х5 | 273,15 | 338 | 1 | – | – | 8
7х7 | 267,45 | 650 | 1 | – | – | 9
Частота для синтеза – 150 МГц
Разрядность пиксела – 12 бит

## Slide 10
2. Архитектура фильтра Гаусса
9..25..49 (пикселов)
12 бит
(21 + n) бит
k тактов
12 бит
1 такт
(12 + 9) бит
N – сумма коэффициентов маски
Замена умножения на дробное число умножением на целые число с последующим делением всех членов на нормировочный коэффициент
Ki – коэффициенты маски
Расширение разрядности после умножения
Расширение разрядности после cложения

## Slide 11
Размер маски | Рабочая частота, МГц | Количество ALM | Количество DSP блоков | Количество M10K блоков | Распределен-ная память (MLAB), Кбит | Задержка, такты
3х3 | 281,37 | 114 | 6 | – | – | 7
5х5 | 273,9 | 349 | 13 | – | – | 8
7х7 | 247,59 | 641 | 25 | – | – | 9
Частота для синтеза – 150 МГц
Разрядность пиксела – 12 бит

## Slide 12
3. Архитектура медианного фильтра
9..25..49 (пикселов)
12 бит
9..25..49 (пикселов)
12 бит
12 бит
k тактов
1 такт
k – число пикселов в маске

## Slide 13
Размер маски | Рабочая частота, МГц | Количество ALM | Количество DSP блоков | Количество M10K блоков | Распределен-ная память (MLAB), Кбит | Задержка, такты
3х3 | 205,21 | 576 | – | – | – | 10
5х5 | 184,67 | 4 519 | – | – | – | 26
7х7 | 184,6 | 17 990 | – | – | – | 50
Частота для синтеза – 150 МГц
Разрядность пиксела – 12 бит

## Slide 14
Название модуля | «Скользящее окно» |  |  | Усредняющий фильтр |  |  | Фильтр Гаусса |  |  | Медианный фильтр |  |  | Общее число ресурсов
Размер маски | 3х3 | 5х5 | 7х7 | 3х3 | 5х5 | 7х7 | 3х3 | 5х5 | 7х7 | 3х3 | 5х5 | 7х7 | 
Количество ALM блоков, % | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,83 | 1,5 | 1,4 | 10,8 | 42,9 | 41 910
Количество DSP блоков, % | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,4 | 11,6 | 22,3 | - | - | - | 112
Количество M10K блоков, % | 1,1 | 2 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557
Распределенная память (MLAB), % | 7,7 | 15,5 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 Кбит
Потребляемые ресурсы

## Slide 15
Архитектура измерителя SNR по-черному
Структура кадра сенсора SONY IMX265

## Slide 16
DSP блок в режиме «вычитания» с инвертором
DSP блок в режиме умножителя с 64-битным аккумулятором

## Slide 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные архитектуры были реализованы на языке SystemVerilog.
Обеспечена рабочая частота модулей не ниже 150 МГц.
Размеры масок – 3х3, 5х5, 7х7.
Задействованы аппаратные DSP и RAM блоки.
Количество потребляемых ресурсов позволяет использовать модули в качестве интегрированных блоков предобработки изображения в лабораторном проекте.

## Slide 18
Дальнейшее развитие проекта
Предусмотреть контрольно-статусные регистры для управления модулями
Расширить поддерживаемое разрешение до 4к (модифицировать «скользящее окно»)
Оценка метрик качества фильтрации по изображению
Новые алгоритмы (билатеральный, адаптивная медиана и т.д.)

## Slide 19
Спасибо за внимание!

## Slide 22
Название изображения | Var = 0.002 PSNR | Var = 0.01 PSNR
Исходное | 26.99 | 20.07
Билатеральный фильтр | 32.96 | 28.27
Медианный фильтр 3х3 | 31.58 | 26.83
Медианный фильтр 5х5 | 30.17 | 28.01
Медианный фильтр 7х7 | 28.91 | 27.67
Модифицированный билатеральный фильтр 3х3 | 31.94 | 28.37
Модифицированный билатеральный фильтр 5х5 | 29.26 | 28.12
Модифицированный билатеральный фильтр 7х7 | 27.6 | 26.99
Гауссов шум

## Slide 23
Название изображения | Var = 0.002 PSNR | Var = 0.01 PSNR
Исходное | 27.66 | 20.63
Билатеральный фильтр | 29.05 | 23.36
Медианный фильтр 3х3 | 35.32 | 34.92
Медианный фильтр 5х5 | 31.12 | 31.03
Медианный фильтр 7х7 | 29.37 | 29.33
Модифицированный билатеральный фильтр 3х3 | 32.11 | 28.59
Модифицированный билатеральный фильтр 5х5 | 29.28 | 28.07
Модифицированный билатеральный фильтр 7х7 | 27.61 | 26.91
Импульсный шум